GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY GŁUSK SP. Z O.O.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

„Wykonanie ogrodzenia przy budynku biurowo-usługowego

na działce nr 158/3 w Dominowie, ul. Rynek 1”

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45000000-7 Roboty budowlane

45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

Lublin - 02.07.2013r.

SPIS TREŚCI

1. Przedmiot i zakres specyfikacji

2. Ogólne wymagania dotyczące robót

3. Materiały

4. Sprzęt

5. Transport

6. Wykonanie robót

7. Kontrola jakości robót

8. Obmiar robót

9. Odbiór robót

10. Płatności

11. Przepisy związane

1. Przedmiot i zakres  specyfikacji technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i montaż ogrodzenia przy budynku biurowo-usługowym w Dominowie przy ul. Rynek 1- na działce nr 158/3 , a w szczególności wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową ogrodzenia.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót, których zakres obejmuje :

a)przygotowanie terenu i wytyczenie trasy ogrodzenia

b) roboty ziemne (wykop liniowy)

c) osadzenie prefabrykowanych stóp pod słupki oraz podmurówki pod przęsła

d) osadzenie słupków

e) montaż przęseł z profili ocynkowanych z powłoką proszkową

f)  montaż i regulacja bram przesuwnych (2 szt.) i furtek (4 szt.)

g)  uporządkowanie terenu

h) opracowanie i skompletowanie dokumentacji powykonawczej

2. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową,  dokumentacją przetargową, specyfikacją techniczną i poleceniami przedstawiciela Inwestora oraz odpowiada za jakość ich wykonania.

Przed rozpoczęciem prac związanych z wykonaniem ogrodzenia, Wykonawca przeprowadzi niezbędne uzgodnienia z użytkownikiem.

3. Materiały

Wszystkie wbudowywane w trakcie wykonywania robót materiały muszą być zgodne 
z wymaganiami określonymi w SIWZ i specyfikacji technicznej. Przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji Zamawiającemu. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania materiałów i ich dostarczenia na plac budowy.

Podstawowe materiały przedmiotowego ogrodzenia

Konstrukcja  przęseł:

- profile pionowe stalowe 15x15x2mm ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo lub  
   natryskowo w kolorze czarnym,  zakończone kulistymi grotami, o rozstawie 10cm;

- płaskownik poziomy 30x 4 mm ocynkowany ogniowo z powłoką w kolorze czarnym, 
   zamontowany na długości przęsła po dwóch stronach górą i dołem w odstępie 1 m ;

-  słupki przy przęsłach 60x60x3 mm ocynkowane ogniowo z powłoką w kolorze czarnym;

- słupki przy bramach i furtkach 60x80x3 mm ocynkowane ogniowo z powłoką w kolorze  
   czarnym;

- elementy łączone na łączniki śrubowe ( przęsło ze słupkiem), ocynkowane ogniowo 
   z powłoką proszkową;

-  długość jednego elementu ( przęsła)  2,5mb;

- podmurówka wykonana z płyt prefabrykowanych o wysokości 20cm, zbrojonych,  
   długości dostosowanej do przęseł;

- łączniki podmurówki do mocowania słupków wykonane z elementów prefabrykowanych
   dostosowanych do przęseł.

Konstrukcja furtki

Furtka wykonana z profili 15x15x2mm (w układzie jak przęsła) w ramie 50x50x3mm ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo lub natryskowo,  wraz z zamontowaniem zamka zatrzaskowego.

Konstrukcja bramy

Bramy wykonane w fakturze przęseł, rama z profilu zamkniętego 50x50x3mm.

Brama nr 1  - szerokość 6m przesuwna, na pilota (piloty – 3 szt),

Brama nr 2  - szerokość 6m przesuwna, z możliwością montażu siłownika.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie elementy stalowe zabezpieczone przez ocynkowanie ogniowe i malowane proszkowo lub natryskowo.

Wszystkie montowane elementy muszą posiadać odpowiednie świadectwa bezpieczeństwa 
i dopuszczenia do stosowania w obiektach użyteczności publicznej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych wyrobów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie.

4. Sprzęt

Wykonawca może używać dowolnego sprzętu pod warunkiem zachowania wymaganej jakości robót i dotrzymaniu terminu umowy. Używany do prac  sprzęt nie może wpływać niekorzystnie na środowisko oraz musi spełniać wymogi przepisów bhp.

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.

5. Transport

Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Środki transportu powinny zabezpieczać wyroby przed uszkodzeniami mechanicznymi i wpływami atmosferycznymi.

W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się, np. za pomocą taśmy stalowej lub folii termokurczliwej.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji i dokumentacji technicznej, wskazaniami Inwestora, w terminie określonym umową.

6. Wykonanie robót

Przed przystąpieniem do wykonania robót należy zabezpieczyć i oznakować teren budowy.

Ze względu na istniejące różnice wysokościowe terenu, przed montażem ogrodzenia Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym ewentualne uregulowania wysokościowe przedmiotowego ogrodzenia. Zmiany kierunku przebiegu ogrodzenia zostaną zrealizowane poprzez montaż słupków narożnikowych.

Montaż wszystkich elementów ogrodzenia należy wykonywać według wskazań wybranego producenta.

Fundamenty punktowe dla słupków ogrodzeniowych posadowione na głębokości min.1,0m 
o wymiarach min. 20cm, wykonane z betonu min. B15. Pomiędzy słupkami należy wbudować prefabrykowane kształtki przelotowe betonowe wraz z kształtkami narożnymi 
i końcowymi, posiadające wpusty na płyty cokołowe prefabrykowane systemowe 
o wysokości 20 cm i grubości min. 4cm. Wszystkie elementy betonowe prefabrykowane mają być wykonane z betonu min. B15 o podwyższonej mrozoodporności, zbrojone.

UWAGA: Przed montażem bram i furtek Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić 
z Zamawiającym dokładną lokalizację w terenie ora kierunek otwarcia skrzydeł.

Zawiasy furtek należy wykonać w sposób uniemożliwiający zdjęcie ich ze słupów nośnych oraz w sposób umożliwiający otwieranie skrzydeł pod kątem min. 90 stopni.

Przekroje profili nośnych bramy Wykonawca zobowiązany jest dobrać odpowiednio do wskazanej szerokości, celem zapewnienia odpowiedniej sztywności i wytrzymałości bramy.

Po wykonaniu ogrodzenia należy wykonać niwelację terenu z materiału pochodzącego 
z wykopów, gruntu rodzimego na długości ogrodzenia i szerokości ok. 1 m.

7. Kontrola jakości robót

Wszystkie elementy robót ogrodzenia podlegają sprawdzeniu w zakresie:

a) zgodności z dokumentacja i przepisami,

b) poprawnego montażu,

c) kompletności wyposażenia.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenie o jakości (atesty) i przedstawić je Wykonawcy w celu akceptacji.

Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót nie zachodzi konieczność wykonania badań materiałów dla tych robót. Wszystkie materiały dostarczone na budowę 
z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów.

W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać:

a) sprawdzenie fundamentów przed zasypaniem,

b) zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia

c) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów

d) prawidłowość wykonania dołów pod słupki,

e) poprawność ustawienia słupków.

Pomiary  w zakresie prawidłowość wykonania ogrodzenia :

a) wysokość ogrodzenia,

b) wymiary przęseł

c) rozstaw słupków i ich zabetonowanie,

d) sprawdzenie osiowości montażu bramy.

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót

a) Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach zostaną przez zamawiającego odrzucone i niedopuszczone do zastosowania.

b) Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, które wykazują odstępstwa od postanowień ST zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

8. Obmiar robót

Kontrakt oparty jest na ryczałtowej cenie ofertowej Wykonawcy zgodnie z zapisem 
w projekcie umowy. Podstawową jednostką obmiaru jest mb ogrodzenia oraz ilości elementów składowych tj. przęseł, bram i furtek.

9. Odbiór robót

Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu, będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje inspektor nadzoru budowy niezwłocznie, nie później jednak niż 
w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia zakończenia robót przez wykonawcę z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru.

Odbiorowi robót podlegają:

- wykonanie prefabrykowanej podmurówki,

- montaż przęseł ogrodzeniowych,

- montaż oraz regulacja  bram i furtek,

- zabezpieczenie antykorozyjne.

10. Gwarancja

Wykonawca zapewnia gwarancję na wykonany przez siebie przedmiot umowy na okres ustalony w umowie podpisanej z Zamawiającym. Podany okres gwarancji dotyczy zarówno wbudowanych materiałów, urządzeń jak i wykonawstwa. Gwarancja udzielona przez Wykonawcę jest niezależna od gwarancji udzielonych przez poszczególnych producentów materiałów urządzeń.

11. Płatności

Zasady płatności określone są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

Cena ryczałtowa za wykonanie zadania poza robotami zasadniczymi obejmuje następujące roboty tymczasowe i prace towarzyszące:

- prace geodezyjne związane z wyznaczeniem przebiegu ogrodzenia, realizacja
i inwentaryzacja powykonawcza robót,

- przejęcie i odprowadzenie wód opadowych z wykopów,

- dostarczenie materiałów, sprzętu oraz ich składowanie,

- wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych jeśli konieczne,

- wywóz z terenu budowy zbędnych materiałów i pozostałości,

- uporządkowanie placu budowy po robotach,

- oraz wszystkie inne roboty niewymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą ST.

Podstawą płatności jest cena ofertowa, protokół odbioru robót, dla faktury częściowej protokół odbioru częściowego, dla faktury końcowej zaś protokół z końcowego odbioru robót.

12. Przepisy związane

1)  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – tj. Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623
z późn. zm.

2)  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych – Dz. U. nr 92, poz. 881
z późn. zm.

3)  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz.U. Nr 75, poz.690 
z późn. zm.

4)  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia – Dz.U.  Nr 108, poz.953 z późn. zm.

5)  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 
z późn. zm.

6)  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  - Dz.U. Nr 47, poz. 401 
z późn. zm.

Normy obejmujące zakresem elementy robót występujące przy wykonywaniu ogrodzeń

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania

przy odbiorze

PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia. Ogólne wymagania
                       i badania

PN-M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował Zamawiającego oraz inspektora nadzoru o swoich działaniach w tym zakresie , przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw.